#### Supralux Astralin Tapasz

Leírás

Kisebb felületi egyenetlenségek töltésére sima felület eléréséhez.

Felületek

Nyers, beeresztett vagy alapozott fafelületek, farostlemezek (ajtók, ablakok, polcok, stb.), korróziógátló alapozóval bevont fémfelületek vagy megcsiszolt régi festékbevonatok kül- és beltérben.

Tulajdonságok

- könnyű felhordhatóság és csiszolhatóság

- nagy töltőerő

- csekély zsugorodás

- fehér színű

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Speciális alkid gyantát, pigmenteket és töltőanyagokat tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

kb. 1800

Kiszerelés:

2 kg és 125 ml-es tubus

Színválaszték:

Fehér

Színezés:

Színes Supralux Olajfestékekkel (max. 25% mennyiségben) keverhető, de ez a száradási és a csiszolhatósági időt növeli.

Fényesség:

matt

Felhordási módok:

tapaszkés (spakli)

Hígítás:

Supralux Szintetikus Hígító vagy Supralux Lakkbenzin

Kiadósság:

7-9 m2/l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Száradási idő:

23 ˚C-on, 50% relatív páratartalomnál, 0,2 mm-ben, porszáraz:

max. 15 perc, száraz:

1-2 óra, csiszolható:

2 óra után

Átfesthető:

2 óra után bármelyik Supralux alapozófestékkel

Minőségmegőrzési idő:

24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25˚C között

Tűzveszélyességi fokozat:

II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

Használata előtt a légszáraz (10-15% nedvességtartalmú fafelületeket) Supralux Lenolajos Fabeeresztővel impregnáljuk, a fémfelületeket pedig korróziógátló bevonattal látjuk el. A felületnek, illetve a csiszolt, régi bevonatnak teljesen tisztának (olaj- por- és nedvességmentesnek) és száraznak kell lennie. A doboz felnyitása után a védőfóliát távolítsuk el. Használat előtt a tapaszt alaposan fel kell keverni. A tapaszt megfelelő méretű és rugalmasságú tapaszkéssel (spakli, spatulya) kell felhordani. Folttapaszolásnál csak a helyenként megjelenő sekély hibákat, hézagokat töltjük ki. Felületi tapaszolásnál pedig "telibe" tapaszolunk, azaz a teljes egyenetlen felületet igyekszünk vékonyan tapasszal feltölteni. A felhordott tapaszréteg száradás után csiszolható. Használat után azonnal, még száradás előtt tisztítsuk meg a munkaeszközöket.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új fafelületekre:

Felület:

Még nem festett fafelületek, ajtók, ablakok

Bevonatrendszer:

1. Lenolajos beeresztés
2. Tapaszolás: Supralux Astralin Mester Tapasz + Csiszolás
3. Alapozás: Supralux Astralin alapozó + Finomcsiszolás
4. Átvonó réteg(ek): Supralux Astralin vagy Supralux Astralin
Mester vagy Supralux Durol

Felület:

Korábban már festett fa- és fémfelületek felújító festése

Bevonatrendszer:

A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felületet folttapaszolással, szükség esetén telibe tapaszolással, közbenső alapozással kell kijavítani, majd átvonó zománcfestékkel átfesteni.

Festés:

2x oldószeres vagy vizes átvonó zománcfesték

Korábban már festett fafelületek felújító festése: 
A hibátlan régi bevonatokat csiszolni és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felületet folttapaszolással (Supralux vizes tapasz), szükség esetén közbenső