#### Supralux Kitt

Leírás

Nagyfinomságú késtapasz

Felhasználási területek

Különféle festendő kül-és beltéri felületek felületi egyenetlenségeinek kitöltésére szolgál.

Felületek

Fafelületek, korróziógátló alapozóval alapozott fémfelületek, falfelületek,beton

Tulajdonságok

- gyorsan szárad

- könnyen csiszolható

#### Műszaki információk

Felépítés:

Alkid műgyanta alapú kitt

Sűrűség, g/liter:

1700 - 1900

#### Gyakorlati információk

Kiszerelés:

1; 5 kg

Hígítás:

Szükség esetén max. 1% Supralux olajfesték hígítóval, vagy H-100 szintetikus hígítóval

Száradási idő 20 °C-on:

kb. 2 - 3 óra

Csiszolhatóság 20 °C-on:

kb. 2 - 3 óra után csiszolható

Kiadósság:

kb. 2-4 m2/kg, a felület minőségétől és a rétegvastagságtól függően

Felhordási módok:

kittkés

Színválaszték:

törtfehér

Minőségmegőrzési idő:

min. 12 hónap, az MSZ 13910 szerint, +5 és +25 °C között, fedett raktárban tárolva

Tűzveszélyességi fokozat:

II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A felületnek tisztának, por-, pára- és zsírmentesnek kell lennie. Felhasználás előtt a kitt felületéről az esetleges bőrréteget egybefüggően távolítsuk el és az anyagot alaposan keverjük fel. Hígítani általában nem kell; szükség esetén legfeljebb 1% Supralux olajfesték hígítóval vagy H-100 szintetikus hígítóval hígítható. Az anyagot beeresztett és alapozott fafelületre, korróziógátló alapozóval bevont fémfelületre, illetve impregnált, alapozott beton- vagy falfelületre hordjuk fel. A felhordást kittkéssel végezzük, kb. 0.2 mm-es rétegvastagságban, az alapozó réteg teljes száradása után. Szobahőmérsékleten a 0.2 mm-es bevonat kb.2-3 óra után csiszolható, majd portalanítás után közbenső alapozóval, illetve Supralux Astralin vagy Durol zománccal átfesthető. Agresszív oldószertartalmú festékekkel ( pl. nitrocellulóz alapú festékek,stb.) azonban csak a bevonat teljes átszáradása után szabad átfesteni. Ne vigyünk fel egyszerre túlságosan vastag kittréteget, mert ez gátolja a teljes átszáradást és esetleg bevonati hibákat is okozhat. Hasonló a hatása a túlságosan kis hőmérsékletnek is A munkaeszközök tisztításához pl. Supralux hígítót használhatunk.

Javasolt bevonatrendszerek

fa és készítményei*

Alapozás:

Supralux alapozó

Tapaszolás:

Supralux Kitt

Közbenső alapozás:

Supralux alapozó

Átvonó zománc:

Supralux Durol

beltéri fal*

Alapozás:

Supralux alapozó

Tapaszolás:

Supralux Kitt

Közbenső alapozás:

Supralux alapozó

Átvonó zománc:

Supralux Durol

vas, acél

Alapozás:

Supralux Koralkyd

Tapaszolás:

Supralux Kitt

Közbenső alapozás:

Supralux alapozó

Átvonó zománc:

Supralux Durol

* Az alapozás előtt a pórusos felületet Supralux lenolajos fabeeresztővel célszerű beereszteni. (Kivéve: magas gyantatartalmú farostlemezek.) 
** Színét célszerű a fedőzománc színéhez illeszteni.

Már festett felületek felújító festése: 
A hibátlan régi bevonatokat megcsiszoljuk, majd zsírtalanítjuk. A repedezett, laza festékréteget pl. kaparással, csiszolással távolítsuk el, a felületet Supralux Kitt-tel történő tapaszolással és ha szükséges, közbenső alapozással javítsuk ki, majd 1-2 réteg Supralux Durol festékkel fessük át.