#### Supralux Beltéri Kézi Glett

Leírás

Vizes diszperziós beltéri glett

Felületek

Beltéri igénybevételnek kitett vakolt fal, beton, ép bevonatú festett fal felület-kiegyenlítésére alkalmas.

Tulajdonságok

- könnyen felhordható

- jól kenhető

- gyorsan szárad

- könnyen csiszolható

- páraáteresztő

#### Műszaki információk

Felépítés:

Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz

Sűrűség, g/liter:

1720-1760

#### Gyakorlati információk

Kiszerelés:

14 liter, kb.: 25 kg

Tárolás:

+5 és +30 °C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint.
A termék fagyveszélyes!

Minőségmegőrzési idő:

Előírásszerű tárolás esetén 24 hónap

Szín:

Szürkésfehér

Felhordási módok:

Glettvas

Eszközök tisztítása, hígítás:

Csapvízzel; általában nem igényel hígítást.

Kiadósság:

1,7 kg/m2/réteg, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Csiszolhatóság:

20 °C-on 2-6 óra után

Átvonható önmagával:

2-6 óra után

Átfesthető falfestékkel:

4-8 óra után

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A simítandó felület száraz és szennyeződésektől mentes legyen. Erősen porózus felület esetén Supralux impregnáló alapozóval impregnálni szükséges. A fal, a levegő és a glett hőmérséklete +5 és +30 °C közé essen. A glett felhasználásra kész, de szükség esetén csapvízzel hígítható. Felhordását glettvassal végezzük. Egy rétegben repedésmentesen legfeljebb 3 mm vastagságban hordható fel. A glettelés esetleges egyenetlenségei száraz csiszolással vagy második glett réteg felhordásával tüntethetők el, 2-5 órás száradás után, a hőmérséklet, páratartalom és rétegvastagság függvényében. A glettelt felület impregnálása a falfesték felhordása előtt célszerű, egyes falfestékek esetén (pl. Levis Harmoni) elengedhetetlen. A még nedves állapotú glettanyag az eszközökről vízzel eltávolítható. A glettet felhasználás előtt alaposan fel kell keverni.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új falfelületekre: 
A még festetlen, meszelt vakolatot Supralux impregnáló alapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a falat Supralux beltéri kézi glettel simítjuk. 
Glettelés után Supralux impregnáló alapozóval alapozunk. 
Az így előkészített felületre 2-3 réteg Supralux Tilatex Akva falfestéket hordunk fel.

A vakolat erősítése, pórustömítése:

Supralux impregnáló alapozó

Glettelés + impregnálás:

Supralux beltéri kézi glett
Supralux impregnáló alapozó

Festés:

Supralux Tilatex Akva

Korábban már festett falfelületek felújító festése: 
A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, a felületet foltgletteléssel, Supralux beltéri kézi glettel kell kijavítani, azt követően Supralux Impregnáló alapozóval impregnálni, majd 2 réteg Supralux Tilatex Akva falfestékkel átfesteni.