#### Levis Beltéri Szórható Glett (Sprutspackel Special)

Leírás

Beltéri glett.

Felhasználási terület

Beltéri vakolt felületek, falak, mennyezetek, beton, könnyű- beton és gipsz felületek glettanyaga.

Tulajdonságok

- simítás nélkül esztétikus

- texturált felület képezhető

- szórás után széles glettvassal könnyen simítható

- gyorsan szárad, könnyen csiszolható

- páraáteresztő

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

vizes diszperziós kötőanyag bázisú

Sűrűség, g/liter:

1770

Rétegvastagság:

Max. 4 mm

Szemcseméret:

0,2-0,22 mm

Kiszerelés:

14 liter zsákos formában

Színválaszték:

tört fehér

Színezés:

Supralux Tilatex színezőkkel

Fényesség:

matt

Felhordási módok:

szórás +glettvas

Hígítás:

Csapvízzel. Általában nem igényel hígítást.

Kiadósság:

0,6 liter/m2/réteg, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.

Száradási idő:

220˚C-on kb. 2 óra. Függ a hőmérséklettől, páratartalomtól és rétegvastagságtól.

Átfesthető:

1 óra után bármelyik Supralux Alapozófestékkel

Minőségmegőrzési idő:

előírásszerű tárolás esetén 12 hónap

Tárolás:

+5 és +30˚C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes.

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: A glettelendő felület száraz és szennyeződésektől mentes legyen. A levelesen leváló, táskásodó, repedezett, régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a nagy felületi egyenetlenségeket kőművesmunkával ki kell javítani (habarcs). Erősen porózus felület esetén Supralux Impregnáló alapozó alkalmazásával szükséges a falfelületet megerősíteni, pórustömíteni. Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható és a teljes felületet ajánlott Supralux Impregnáló alapozóval mélyalapozni. A fal, a levegő és a glett hőmérséklete +5 és +30°C közé essen. A termék felhasználásra kész, de szükség esetén csapvízzel hígítható. A glett felhordását alkalmas szóró berendezéssel (pl. Wagner EP 3000, Fúvókaátmérő: 0,031-0,036”, Szórási szög: 40°), a simítást pedig széles glettvassal végezzük. Simítás nélkül esztétikus, texturált felületet kapunk. Egy rétegben repedésmentesen legfeljebb 4 mm vastagságban hordható fel. A glettelés esetleges egyenetlenségei száraz csiszolással vagy második glett réteg felhordásával tüntethetők el, 2-6 órás száradás után, a hőmérséklet, páratartalom és rétegvastagság függvényében. Az anyagot könnyű csiszolni, bármilyen vizes diszperziós festékkel át lehet vonni, tekintet nélkül a kötőanyagra. A még nedves állapotú glett anyag az eszközökről vízzel eltávolítható.