#### Supralux H-300 Aromás Hígító

Leírás

Eredeti aromás festékhígító

Felületek

Natúr, kezeletlen fafelületek, elsősorban parketta, hajópadló alapozására alkalmas.

Tulajdonságok

Terülést javító adalékot tartalmaz

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Főként aromás szénhidrogéneket és kis mennyiségű alifás észtert is tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

860 - 880

Kiszerelés:

1; 5 liter.

Minőségmegőrzési idő:

24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között fedett raktárban tárolva.

Tűzveszélyességi fokozat:

II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

#### Felhasználási útmutató

Vinilkopolimer alapú festékek felhordási konzisztenciájának beállítására, a festék elcsepegések eltávolítására, továbbá a festőszerszámok tisztítására szolgál. A lakkot vagy a festéket, a használatot megelőzően a felhordási konzisztencia beállításához szükséges mennyiségben kell a Supralux H-300 aromás hígítóval összekeverni. Szórással történő felhordáshoz általában több, ecseteléssel, hengerléssel történô felhordáshoz pedig kevesebb hígító szükséges. A túlzott hígítás csökkenti a felhordott bevonat vastagságát és védôképességét. Festés után célszerű kevés hígítót önteni a maradék festék tetejére, a doboz visszazárása előtt. A frissen keletkezett foltok, festék-elcsepegések hígítóval eltávolíthatók, a festôszerszámok a hígítóval megtisztíthatók.