#### Supralux Gemini Hígító

Leírás

Eredeti észter festékhígító

Felületek

A Supralux Gemini kétkomponensű parkettalakk kis mértékű hígítására alkalmazható a felhasználás közbeni lassú besűrűsödés esetén. A Supralux Gemini parkettalakk és a Supralux Tivinil parketta alapozó esetében a csepegések eltávolítására, továbbá a festôszerszámok tisztítására is szolgál.

Tulajdonságok

Fokozott hatású és oldóképességű hígító

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Főként alifás észtert, aromás szénhidrogéneket tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

868-888.

Kiszerelés:

0,5 liter; 1 liter

Minőségmegőrzési idő:

12 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 0C között fedett raktárban tárolva.

Tűzveszélyességi fokozat:

II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

#### Felhasználási útmutató

A hígítást állandó keverés közben kell végezni kis részletekben történô adagolás mellett. A túlzott hígítás csökkenti a felhordott bevonat vastagságát és védőképességét. A szintetikus hígítónál agresszívabb, ezért a Supralux H-100 szintetikus hígítóval hígítható termékek esetén az eszközök elmosására, ecsetmosásra is használható.