#### Supra Gazdaságos Beltéri Falfesték

Gazdaságos, könnyen felmosható beltéri falfesték

Leírás

Vizes diszperziós beltéri fal- és mennyezetfesték

Felületek

Beltéri száraz igénybevételnek kitett falak, mennyezetek, (vakolat, beton, gipszkarton, üvegszálas tapéta) megfelelő előkészítés után

Tulajdonságok

- Matt bevonat

- szárazon dörzsálló

- könnyen felhordható

- magas fehérségű

- páraáteresztő

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

1320-1420

Kiszerelés:

4L; 14L

Színválaszték:

fehér

Színezés:

Supralux Tilatex színezőkkel tetszőleges arányban keverhető.

Fényesség:

matt

Felhordási módok:

ecsetelés, hengerlés, airless szórás

Hígítás:

Hígítani általában nem szükséges. Szükség esetén csapvízzel hígítható.

Eszközök tisztítása:

csapvízzel

Kiadósság:

5-6 m2/liter/réteg, hígítatlanul, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Száradási idő:

20°C-on max. 4-6 óra után száraz

Átfesthető:

4-6 óra után

Tárolás:

+5 ˚C és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

Minőségmegőrzési idő:

előírásszerű tárolás esetén 24 hónap.

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes.

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A festendő felületeknek tisztának (zsír- és pormentesnek) és száraznak kell lennie. A pormentesítés vizes szivaccsal való áttörléssel érhető el. A levelesen leváló, táskásodó, repedezett, régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). Az enyves festéket mosással távolítsuk el, a krétásodó felületet gyökérkefével erőteljesen keféljük át. Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható és a felületet célszerű impregnálni. Glettelést követően a felületet újból impregnálni kell. A porózus, nedvszívó felületeket Supralux impregnáló alapozóval szilárdítsuk meg. A fal, a festék és a levegő hőmérséklete +5°C felett legyen. Korongecsettel, hengerrel vagy airless szórással hordható fel. A falfesték nyugalmi állapotban kocsonyás állagú, keverés hatására vagy ecsettel, hengerrel felhordva elfolyósodik. Ez nem festékhiba és nem szabad vízzel történő hígítással megszüntetni. A festék felhordásánál előnyt jelent, hogy a festék nem csepeg, nem folyik le a festőszerszámról. A festéket felhasználás előtt alaposan keverjük össze. Hígítani nem szükséges, hígítás nélkül hordjuk fel. Az egyes rétegek között a hőmérséklet és a páratartalom függvényében legalább 2 óra száradási időt kell biztosítani. A még nedves festék vizes mosással távolítható el a munkaeszközökről.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új beltéri falfelületekre: 
A még festetlen, meszelt vakolatot Supralux impregnáló alapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a falat Supralux Tilatex beltéri glettel simítjuk. Glettelés után Supralux impregnáló alapozóval alapozunk. Az így előkészített felületre 3 réteg Supra Gazdaságos diszperziós beltéri falfestéket hordunk fel.

A vakolat erősítése, pórustömítése:

Supralux impregnáló alapozó

Glettelés + impregnálás:

Supralux beltéri kézi glett
Supralux impregnáló alapozó

Festés:

Supra Gazdaságos diszperziós beltéri falfesték

Korábban már festett falfelületek felújító festése: 
A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, a felületet foltgletteléssel kell kijavítani, azt követően Supralux Impregnáló alapozóval impregnálni, majd 2-3 réteg Supra Gazdaságos diszperziós beltéri falfestékkel átfesteni.