#### Supra Homlokzatfesték

Leírás

Vizes diszperziós homlokzatfesték

Felületek

Épületek homlokzatának (megfelelő szilárdságú vakolat, beton) alapozás utáni és felújító festésére. Beltéri falfelületek festésére is használható.

Tulajdonságok

- Matt, sima bevonat

- Kopásálló, időjárásálló

- Kiváló fedőképességű

- Könnyen felhordható

- Páraáteresztő

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmenteket és töltőanyagokat tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

1530-1610

Kiszerelés:

4 és 14 liter.

Tárolás:

+5 és +30˚C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

Minőség megőrzési idő:

Előírásszerű tárolás esetén 24 hónap

Színválaszték:

Fehér. Supralux Tilatex színezőkkel tetszőleges arányban keverhető.

Fényesség:

Matt

Felhordási módok:

Ecsetelés, hengerlés, airless szórás.

Hígítás, eszközök tisztítása:

Csapvízzel, a felhordási módnak megfelelően.

Kiadósság:

5-6 m2/l/réteg, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.

Száradási idő:

20˚C-on max. 2 óra.

Átfesthető:

4-6 óra után.

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes.

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A felületnek épnek és tisztának (por-, olaj-, zsír-, és egyéb szennyeződésektől mentesnek) kell lennie. A levelesen leváló, táskásodó, laza rétegeket el kell távolítani és szükség esetén a felületi egyenetlenségeket ki kell tölteni (habarcs, glett). 
Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható. Általában 2 réteg felhordását javasoljuk. Festetlen felületek első festésekor Supralux Impregnáló alapozó használatával a felület szilárdsága növelhető, illetve szívóképessége csökkenthető.

Festési körülmények

Az impregnálandó vagy festendő felület, a festék és a levegő hőmérséklete érje el a +5°C-ot, de ne legyen több +30°C-nál. A forró, napsütötte felületek festését kerülni kell. A még nedves állapotú anyag vizes mosással eltávolítható a festéshez használt eszközökről. A festéket alaposan fel kell keverni.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új kültéri falfelületekre: 
A még festetlen vakolatot Supralux impregnáló alapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a falat Supralux Portal homlokzati glettel simítjuk. Glettelés után, igényes munka esetén Supralux impregnáló alapozóval ismételten alapozunk. Az így előkészített felületre 2 réteg Supra homlokzatfestéket hordunk fel.

A vakolat erősítése, pórustömítése:

Supralux impregnáló alapozó

Glettelés + impregnálás:

Supralux Portal homlokzati glett
(Supralux impregnáló alapozó)

Festés:

2x Supra homlokzatfesték

Korábban már festett, kültéri falfelületek felújító festése: 
A repedezett, laza festéket és vakolatot kaparással, csiszolással el kell távolítani, a vakolathibákat kőművesmunkával, a festékhibákat folttapaszolással ki kell javítani, a felületet vízsugárral le kell mosni, majd 2 réteg Supra homlokzatfestékkel kell átfesteni. Erősen porladó, krétásodó, régi bevonatokat Supralux Impregnáló alapozóval kell erősíteni festés előtt.