#### Supra Zománcfesték

Kellemes fényű zománcfesték

Leírás

Közbenső és átvonó zománcfesték

Felületek

Kültéri igénybevételnek kitett fa- vas- és egyéb fémfelületek megfelelő alapozás után

Tulajdonságok

- Könnyen ecsetelhető

- időjárásálló

- gazdaságos

- kellemes fényű

- fényes, de nem magasfényű

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

Alkid műgyanta alapú, időjárásálló pigmenteket és töltőanyagokat tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

950-1270 színtől függően

Kiszerelés:

1L; 5L

Színválaszték:

fehér, sötétbarna, sötétzöld, vörös

Színezés:

Keverhető színes Supralux Durol zománcokkal, vagy Supralux univerzális színezőpasztával.

Fényesség:

fényes

Felhordási módok:

ecsetelés, hengerlés, szórás

Hígítás:

Supralux H-100 Szintetikus Hígító vagy Supralux Lakkbenzin hígító.

Eszközök tisztítása:

csapvízzel

Kiadósság:

8-11 m2/liter, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.

Száradási idő:

porszáraz:

20°C-on max. 6 óra, száraz:

20°C-on max. 16 óra.

Átfesthető:

16 óra után

Tárolás:

+5 ˚C és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

Minőségmegőrzési idő:

24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 ˚C és +25°C között

Tűzveszélyességi fokozat:

II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

#### Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

A fa- vagy fémfelületeknek, illetve felújításnál a régi bevonatnak teljesen tisztának (rozsda-, olaj-, por-, és nedvességmentesnek) kell lennie. Fafelületek esetén a fának légszáraznak kell lennie. A doboz felnyitása után az esetlegesen keletkezett „bőrt” összefüggően távolítsuk el Festés előtt a festéket alaposan fel kell keverni. A festéket szórással történő felhordáshoz 10-15% hígítóval (Supralux H-100 szintetikus hígító) kell hígítani. Az egyes rétegek felhordása között legalább 24 óra száradási időt kell biztosítani. Kültérben legalább 3 réteg felhordása szükséges. A festést lehetőleg pormentes helyen végezzük.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új beltéri falfelületekre:

Fa (Supralux lenolajos fabeeresztővel impregnálva)

Alapozó:

1-2x Supralux alapozó

Közbenső réteg:

Supra fényes zománcfesték

Fedőfesték (Átvonó réteg):

Supra fényes zománcfesték

Vas-acél

Alapozó:

1-2x Supralux Koralkyd

Közbenső réteg:

Supra fényes zománcfesték

Fedőfesték (Átvonó réteg):

Supra fényes zománcfesték

Alumínium, horganyzott acél

Alapozó:

Supralux Tiszakorr

Közbenső réteg:

Supra fényes zománcfesték

Fedőfesték (Átvonó réteg):

Supra fényes zománcfesték

Korábban már festett fa- és fémfelületek felújító festése: 
A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felületet folttapaszolással, szükség esetén közbenső alapozással kell kijavítani, majd 1-2 réteg Supra fényes zománcfestékkel átfesteni.