#### Mozaik alapozó

Leírás

Kül- és beltéri falfelületek, vakolatok, cement-, beton-, műkő- és gipszfelületek vizes diszperziós bázisú impregnáló alapozója.

Felületek

Az Mozaik alapozó vakolat-, cement-, beton-, műkő- és gipsz felületek impregnálására és megszilárdítására szolgál kül- és beltérben, vizes diszperziós falfestékek felhordása előtt.

Tulajdonságok

Beton- és falfelületek pórusait tömíti, a porózus vakolatokat szilárdítja, a felület szívóképességét csökkenti, ezáltal megakadályozza a felület eltérő szívóhatása miatt fellépő, festés utáni foltosodást és megnöveli a festékbevonatok élettartamát. Nagy behatoló képességű és elősegíti ezen bevonatok tapadását a fenti porózus felületű anyagokon.

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

vizes diszperziós bázisú

Sűrűség:

1000 - 1010 g/liter

Kiszerelés:

1 kg, 7 kg-os műanyag vödörben

Felhordási módok:

ecsetelés, hengerlés

Kiadósság:

8-15 m2 /liter a felület szívóképességétől és a felhordás módjától függően

Tárolás:

A MOZAIK PARKETTA-t hűvös, száraz, fagymentes helyen kell tárolni. A felbontott csomagolóanyagot azonnal le kell zárni. Az esetleg képződött bőrréteget el kell távolítani, és nem szabad belekeverni a ragasztóba.

Hígítás:

nem szükséges

Tisztítás:

csapvízzel

Száradási idő:

20˚C-on kb. 1 óra

Átfesthető:

2 óra után

Minőség megőrzési idő:

min. 12 hónap, +5˚C és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint.

A termék FAGYVESZÉLYES!

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes.

#### Felhasználási útmutató

A felület előkészítése

A bevonatrendszerek kialakításánál a falfelületeknek száraznak, épnek, tisztának (olaj-, zsír-, por-, és egyéb szennyeződésektől mentesnek) kell lennie. A pormentesítés vizes szivaccsal való áttörléssel érhető el. Az anyagot olyan mennyiségben kell felhordani, amennyi a fal pórusai közé fel tud szívódni. A termék, az impregnálandó/mélyalapozandó felület és a levegő hőmérséklete érje el a +5°C-ot. A Mozaik alapozó felhordása ecseteléssel vagy hengerléssel történhet. A beeresztett felületek átfestése, tapaszolása legalább 2 órás száradás után végezhető. A glettelt felületet ismételten mélyalapozni kell. A még nedves állapotú anyag vizes mosással eltávolítható a festéshez használt eszközökről.

#### Javasolt bevonatrendszerek

A felület előkészítése

Felület:

Kültéri fal

Alapozás:

Mozaik alapozó

Tapaszolás:

Supralux Portal kültéri glett

Alapozás:

Mozaik alapozó

Festés:

Supralux Portal homlokzatfesték

Felület:

Beltéri fal

Alapozás:

Mozaik alapozó

Tapaszolás:

Supralux Beltéri szórható glett

Alapozás:

Mozaik alapozó