#### Mozaik Aquablock

Leírás

Egykomponensű folyékony fóliaszigetelés. Nagyon rugalmas, vízhatlan szigetelést biztosít.

Felületek

Kisebb vízterhelésnek kitett felületek, családi házak vizes helyiségeinek (konyhák, fürdőszobák) szigetelésére ajánljuk.

Tulajdonságok

- Beltéri használatra

- Oldószermentes

- Nem ereszti át a vizet

- Felhasználásra kész

- Elasztikus

- Repedéseket áthidaló

- Páraáteresztő

#### Gyakorlati információk

Felépítés:

akrilát-diszperziós bázisú, megjelenés szürke tej diszperzió

Sűrűség, g/liter:

1,5 l g/cm3

Kiszerelés:

6 kg-os vödör

Fényesség:

matt

Felhordási módok:

ecsetelés, hengerlés

Ecsetelés esetén:

Min. 16 óra után

Hígítás:

csapvízzel

Eszközök tisztítása:

csapvízzel

Kiadósság:

0,6 kg/m2

Feldolgozási

hőmérséklet min.:

+5 °C

Tárolás:

száraz, hűvös helyen, zárt csomagolásban

pH:

kb. 8

Minőségmegőrzési idő:

12 hónap. A kinyitott vödröt az anyag kivétele után azonnal zárjuk le.

Burkolás:

miután a MOZAIK AQUABLOCK megszáradt, a csempe közvetlenül felrakható a felületre csemperagasztó használatával.

Hulladékkezelés:

A csomagoló anyagot ürítsük ki teljesen, és a helyi szeméttárolási előírásoknak megfelelő helyre helyezzük ki.

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes.

#### Felhasználási útmutató

A felület előkészítése

A felület legyen egyenletes, olajtól, zsírtól, portól és egyéb szennyeződésektől mentes. 
A felület lehet vakolat, beton, tégla, stb. A gipsz- és falfelületek használata csak félig száraz területen megengedett. Az egyenetlen felületeket, üregeket, nagyobb réseket ki kell tölteni Mozaik Gyorsjavítóval.

Használati utasítás

Az anyagot felhasználás előtt jól fel kell keverni. A Mozaik Aquablock-ot egy rétegben vigyük fel egy kb. 2 mm-es réteget létrehozva. A dilatációs helyeken (sarkok, falak és aljzat találkozási éleinél) használjunk Schönox Fugendichtbandot (vízhatlan tömítőszalag) a csapok és összefolyók környékén Schönox Dichtmanschette- t (tömítő mandzsetta). Vágjuk formára ezeket a tömítőanyagokat, és a nedves membránba óvatosan nyomjuk bele, majd kenjük át újabb réteggel. A Mozaik Aquablock alkalmazásával üregmentes bevonatot kapunk. A csempe és burkolólapok felrakása előtt a szigetelő membránnak teljesen meg kell száradnia.