#### Mozaik Csempe

Leírás

Cement nélküli ragasztó, burkolólapoknak belső térben való felragasztásához.

Felületek

Enyhén nedves és közepesen nedves helyiségekben: lakások konyhái és szaniter helyiségei, cement vakolat, gipsz vakolat, gipszkarton, égetett kerámialap gipsz vagy cement kötőanyagra szerelve, beton alapfelületen.

Tulajdonságok

Cement nélküli ragasztó D1 száraz vagy közepesen nedves helységekbe, különösen új munkákhoz ajánlott meghosszabbított felhasználási idő.

#### Gyakorlati információk

Kiszerelés:

1kg, 5 kg-os vödör.

Fényesség:

matt

Felhordási módok:

ecsetelés, hengerlés

Ecsetelés esetén:

min. 16 óra után

Hígítás:

csapvízzel

Eszközök tisztítása:

csapvízzel

Kiadósság:

3-4,5 kg/m2 (a burkolólap méretétől és a fuga szélességétől függően)

Felhasználási hőmérséklet:

+5 °C + 30 °C között

Tárolás:

12 hónapig eredeti csomagolásban, zárt állapotban, fagytól és nagy melegtől védve. A vödröt gondosan be kell zárni, ne képződjön bőr a felületen, és ne keményedjen meg a termék.

Minőségmegőrzési idő:

12 hónap

Nyitott idő:

kb. 30 perc + 20 °C-on beillesztés, javítás:

kb 20 perc + 20 °C-on A fenti időtartamok változhatnak az alap porozitása és a környezeti feltételek hatására (hőmérséklet/relatív páratartalom).

Hulladékkezelés:

Hulladékkezelés:

A csomagoló anyagot ürítsük ki teljesen, és a helyi szeméttárolási előírásoknak megfelelő helyre helyezzük ki.

Tűzveszélyességi fokozat:

Nem tűzveszélyes.

A fenti időtartamok változhatnak az alap porozitása és a környezeti feltételek hatására (hőmérséklet/relatív páratartalom)

#### Felhasználási útmutató

Burkolóanyagok

Feleljenek meg az érvényes falakra vonatkozó elõírásoknak. A lapok engedélyezett max. súlya: 30kg/m2.
Égetett agyag esetében kérjen információt. Ne használja fagyott vagy meleg alapon. Várja meg, amíg a
MOZAIK CSEMPE megfelelôen megszárad (1-5 nap a burkolólapoktól, az alaptól és a környezeti feltételektôl
függôen). Tisztítás: A felhasználás közben folyamatosan, nedves szivaccsal.

A felület előkészítése

Az alap legyen tiszta, ellenálló, sík, por- és zsír mentes, ne legyen rajta olaj, egyenetlenség vagy leváló részek. Legyen száraz, és be kell tartani az alábbi kötési határidőket:

- betonnál: legalább két hónap

- cement vakolatnál: legalább 3 hét

- gipsz alapnál: maradvány nedvesség <5 súly%

Az alapban kisebb egyenetlenségeket ki lehet egyenlíteni Mozaik Csempével, (max. 4 mm vastagságig), majd az alapot kb 24 órán keresztül hagyni kell megkötni.

Használati utasítás

Jól keverje föl a Mozaik Csempét a vödörben addig, amíg homogén krémszerű pasztát kap. Vigye fel a Mozaik Csempét egyszerű, vagy dupla ragasztásban a fogazott glettvas segítségével az adott burkolólap méretének megfelelőenEgyszerre 1-2 m2-t ragasszon fel. Helyezze fel a lapokat, óvatosan ütögesse meg őket, hogy ne repedjenek meg, de nem maradjanak levegőbuborékok sem. Ne használja fagyott vagy meleg alapon. Várja meg, amíg a Mozaik Csempe megfelelően megszárad (1-5 nap a burkolólapoktól, az alaptól és a környezeti feltételektől függően). Tisztítás: A felhasználás közben folyamatosan, nedves szivaccsal.