AUTÓLUX® zománc

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: alkidgyanta kötőanyagú, fényálló pigmenteket tartalmazó zománcfesték.

Kereskedelmi elnevezés

- AUTÓLUX® zománc

Alkalmazási terület: elsősorban fényezett gépjármű karosszériák felújító festésére használható. Bármilyen típusú festékkel bevont felület újrafényezésére alkalmazható. Szobahőmérsékleten is gyorsan szárad, a száradási idő hőkezeléssel (kb. 60°C) vagy aktív hígító alkalmazásával még tovább csökkenthető. Bevonata fényes, kemény, kopás-, időjárás-, víz- és benzinálló. Felhasználható kültéri szerkezetek korrózióvédelménél is fedőbevonatként.

Minőségi jellemzők:

| Külső: | homogén szuszpenzió |
| --- | --- |
| Nem illó anyagtartalom: | 40–50% |
| Kifolyási idő (Mp. 4): | min. 100 sec |
| Sűrűség: | 0,92–1,1 g/cm3 |
| Száradási idő (20 °C-on): |  |
| Porszáraz: | 1 óra |
| Ragadásmentes: | 5 óra |
| Száraz: | 24 óra |
| Elméleti kiadósság: | 0,125–0,16 kg/m2/30 µm réteg |
| Fényesség: | magasfényű |

Színválaszték: alapszínek (fehér 100, fekete 300), a RAL, NCS színkártyák szerinti színek, valamint minta alapján színméréssel.

HASZNÁLAT

Felújító jellegű munka esetén, ha a bevonat ép és az újrafényezést csak esztétikai szempontok indokolják, elegendő a felületet vízálló csiszolópapírral megcsiszolni. A megcsiszolt, száraz, portalanított felületre a zománcfesték közvetlenül is felhordható. Ha a régi bevonat sérült, akkor a repedezett és laza bevonatrészeket először mechanikusan el kell távolítani. Portalanítás után a felületet zsírtalanítani kell. Az alapfémig megsérült helyeket célszerű korróziógátló alapozó festékkel, pl. RAPID korróziógátló alapozóval egy rétegben bevonni. Nagyobb mélyedések, hibahelyek késtapasszal tölthetők ki. A megcsiszolt mélyedéstapasz REZAKRIL® 2k korróziógátló töltőalapozóval vonható át. A töltőalapozó réteget száradás után vizesen, vízálló csiszolópapírral kell megcsiszolni.

A portalanított száraz felületre a zománcfestéket először vékony rétegben ködölve, majd egy vastagabb, jól takaró rétegben kell felhordani. A szórási konzisztenciát 10–15 % AUTÓLUX® hígítóval (könnyű, normál) vagy AUTÓLUX® aktív hígítóval kell beállítani. A könnyű hígítót a téli hónapokban célszerű használni. Az AUTÓLUX® bevonat 1 óra múlva porszáraz, 24 óra elteltével az óvatos szerelés megengedhető. Az első autómosást 3 hét elteltével célszerű megejteni.

| Hígítás: | AUTÓLUX® hígítóval, (könnyű, normál) |
| --- | --- |

Tárolási, garanciális idő: az MSZ 13910 előírása szerint, hibátlan göngyölegben tárolva, a gyártástól számított 12 hónap.

Csomagolás: 1 literes egységben fémdobozban.

Tűzvédelmi előírás: „B” tűzveszélyességi osztályba tartozik. Tűz- és robbanásveszélyes!

Munkaegészségügyi óvintézkedések: Feldolgozása során egyéni védőfelszerelés (gumikesztyű, védőálarc vagy védőszemüveg) használata javasolt.

Szállítási feltételek:
Lobbanáspont:         >24 °C
ADR/RID:                  3.III
UN szám:                   1263
IMCO:                        3.3

A termékismertető tájékoztató jellegű. A felhordás feltételeit mindig az adott helyi körülményekkel kell összhangba hozni. Speciális esetekben, szakembereink tanácsadását javasoljuk igénybe venni!