• Zselés - nem csepeg • Kiadós

BONDEX 4421 - Zselés vastaglazúr

Termékleírás / termékcsoport:
Felhasználásra kész, tixotróp vastaglazúr, amely védi a fát és kiemeli annak eredeti mintázatát. Fénye selyem.

Felhasználási terület:
Minden fából készült kültéri szerkezeten.

Tulajdonságok:
• Védi a fát az időjárás hatásaitól és a nedvesség ellen
• Véd a napból érkező UV sugárzástól, amely a fa szer-
kezetének roncsolódását okozza
• Felhordása rendkívül könnyű, ecsetnyomok és csomó-
sodás nélküli, teljesen sima felületet képez
• Védőanyagot tartalmaz a fát megtámadó gombák és rovar-
kártevők ellen
• Állaga zselészerű, így felhordás közben egyáltalán nem
csöpög, ami ideális pl. széldeszkák és egyéb nehezen
hozzáférhető felületek kezelése esetén
• Kiadósság: 12-14 m2/l a felülettől függően

Felhasználási javaslat:
A felületnek tisztának, száraznak és szilárdnak kell lennie. A fa nedvességtartalma nem haladhatja meg a 15%-ot (keményfa esetén 12%). Kültéri felhasználás esetén a puhafákat mindig kezeljük Bondex® fakonzerválóval, amely megakadályozza, hogy a fát penész vagy rovarkártevők támadják meg. A zselés vastaglazúrt ecsettel hordhatjuk fel. Három óra elteltével lesz érintésre száraz, a második réteg a következő napon vihető fel. Az eszközök használat után lakkbenzinnel tisztíthatók.

Jótanácsok:
Néhány trópusi fafajta összetevői késleltethetik a száradást. Végezzen próbafestést egy kis területen és ha szükséges, végezzünk oldószeres lemosást. A doboz tartalmát közvetlenül a felhasználás előtt ne keverjük fel!