| STYROBOND FIX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

STYROBOND FIX CSEMPE ÉS JÁRÓLAPRAGASZTÓ Cementbázisú, gyárilag előkevert flexibilis, feszültségmentes, víz- és fagyálló, élelmiszerbarát ragasztóhabarcs. Előnyei: Jó kiadósság, hosszú bedolgozási idő, fagyálló, padlófűtés esetében is használható Alkalmazási terület: A STYROBOND FIX csemperagaszó alkalmas kerámiacsempék, burkolólapok, mozaikok, természetes és műkövek, építőlemezek hőszigetelő lemezek szokásos építőipari aljzatokra történő ragasztására kül- és beltérben. Ajánlott továbbá még megfelelő kellősítéssel min. 7 napos cementbázisú vakolatra, gipszvakolatra, gipszkartonra, gipszfalra. Különösen alkalmas kis vízfelvételű (0,5% alatti) kerámialapok, természetes és műkövek ragasztására, illetve ahol ezt a fokozott statikus vagy hőterhelésből adódó igénybevételek megkövetelik (pl. padló- és falfűtés, teraszburkolat, úszómedencék, ipari burkolatok, homlokzatok, kenhető szigetesések stb.). Nem alkalmazható: fára, fémre és műanyagra történő ragasztáshoz, valamint a cemetkötésű aljzatokban a zsugorodás teljes befejeződése előtt. Alapfelület: A STYROBOND FIX csemperagasztó felhordható cement- és gipszkötésű alapfelületekre (gipsz-, cement-, mész-cementvakolatok, beton, gázbeton, gipszkarton) poliészter, valamint keményhablemez felületekre. Az alapfelületnek szilárdnak, zsugorodás- és feszültségmentesnek, por-, zsír-, olaj-, valamint festék és egyéb leválasztórendszermarad-ványoktól, sókiválástól mentesnek kell lennie. Padlófűtéshez az aljzatbetonnak burkolás előtt min. 20 naposnak kell lennie és a szabványos felfűtési cikluson kell átesnie. Felületelőkezelés: Nedvszívó alapfelületek előkezelését, pormentesítését, tapadás-javítását, nedvszívás kiegyenlítését STYROBOND alapozóval végezzük. Feldolgozás: Az alapfelületek előkezelése után a műszaki ismertetőben leírt keverési arány betartásával adagoljuk a csemperagasztót a keverővízhez, gépi keverő-berendezéssel (fúrószállal) csomómentes masszává keverjük, 5 percig pihenni hagyjuk, majd újból átkeverjük, feldolgozási időn belül dolgozzuk fel. A STYROBOND FIX csemperagasztót fogazott glettvassal egyenletes rétegvastagságban hordjuk fel a felületre és a burkoló lapokat ragasztási időn belül, enyhén eltolva, a felületre nyomást gyakorolva helyezzül fel. Ragsztós éleket, nedves szivaccsal azonnal tisztítsuk meg. Az előírt nyitott időt feltétlenül tartsuk be, túllépés esetén (bőrösödés) szedjük vissza a felhordott csemperagasztót és pótoljuk újjal. Közvetlen napsugárzásnak kitett felületeken a ragsztási idő lerövidül. Lapok beágyazásának mértéke a ragsztóágyba: • beltérben: legalább 65%-os • kültérben: legalább 90%-os legyen. Különösen fagyveszélyes, erős vízterhelésnek kitett felületeknél, valamint 30X30 cm-nél nagyobb burkolólapoknál, a teljesen üregmentes burkolatragasztás és a jobb felfekvés érdekében a burkolólapok hátoldalát is kenjük meg csemperagasztóval. Az elkészült burkolatot csapadéktól és fagytól 24 órán keresztül takarással védeni kell. Nagyobb terhelést csak 7 nap után vigyünk a burkolatra. Műszaki adatok (20°C és 65% páratartalom esetén): Anyagszükséglet: 1,2 – 3 kg / m2 a csempétől és az aljattól függően Vízszükséglet: 0,3 liter víz 1 kg csemperagasztóba Pihentetési idő: 5 perc Bedolgozhatóság: kb. 2 óra Kötésidő/járhatóság: 24 óra után SKiadósság: 1,2-3 kg/m2 Kiszerelés: 5 kg, 25 kg. Minőségét bontatlan csomagolásban, száraz helyen tartva, a gyártástól számított 12 hó-napig őrzi meg.