| STYROBOND CLASSIC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

STYROBOND "CLASSIC" HŐSZIGETELŐ LAPRAGASZTÓ Alkalmazási terület: a STYROBOND CLASSIC szárazhabarcs cementet, speciális osztályozott homokot, műgyanta kötőanyagot, szálerősítést és egyéb adalékokat tartalmazó porkeverék. Vízzel összekeverve kíváló ragasztóképasségű és könnyen bedolgozható elasztikus ragasztó- és simítótapaszt kapunk. Előnyösen alkalmazható régi és új épületek külső hőszigetelésekor, a hőszigetelőlapok homlokzatra történő ragasztására, az üvegháló rögzítésére, valamint a felület glettelésére. Termékminőség: A STYROBOND CLASSIC ragasztóhabarcs a magas diszperzió tartalmának köszönhetően nagy tapadóképeségű és szilárdságú, megkötés után vízálló és fagyálló, élelmiszerre nem káros. Tulajdonságai: A STYROBOND CLASSIC ragasztóhabarcs krémszerű, állékony, könnyen keverhető, finom szemcseszerkezete végett ideálisan glettelhető és csiszolható. Keverés: A habarcsport kézzel vagy tárcsás keverővel ellátott keverőgéppel (max. 1000 fordulat/perc) tiszta (hideg) vízzel kell elkeverni és kb. 5 percig állni hagyni. Felhordás előtt még egyszer jól át kell keverni. Bedolgozáskor mind a levegő, mind az építmény hőmérséklete legalább +5°C legyen! Fedőbevonat (díszítővakolat) normál körülmények között 3 nap múlva vihető fel a megkötött felületre. Műszaki adatok (20°C és 65 % páratartalom esetén) Kiadósság: ragasztáshoz, háló beágyazásához és gletteléshez összesen 5-5,5 kg/m2 Vízszükséglet: kb.6 liter / 25 kg habarcspor Pihentetési idő: 5 perc Bedolgozhatóság: 2 óra Rétegvastagság: max. 5 mm A szerszámok tisztítása: használat után azonnal, vízzel. Megsemmisítés: a maradék anyagot ne juttassuk a csatornahálózatba, természetes vizekbe, földbe vagy a háztartási szemétbe. Megkötése után építési hulladékként adjuk le, az arra kijelölt helyeken. Tárolás: száraz helyen. Eltartható: minőségét bontatlan csomagolásban, száraz helyen tartva, a gyártástól számított 12 hónapig őrzi meg. Kiszerelés: 25 kg/ zsák, 42 zsák/raklap