| Vízüveg oldat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Összetétel: nátrium-szilikát (NA2 SIO3) koncentrált vizes oldata. Alkalmazási terület: Éghető anyagok tűz elleni impregnálására, tűzálló samottvakolatok készítésére, papír, kartonfélék ragasztására, vízlágyításra, meszes vízüveges falfestésre, továbbá a kozmetika- és háztartásvegyipar, a mosószergyártás valamint a textilipar területén -textiliák impregnálására- alkalmazzák. Minőségi jellemzők: Megjelenési forma: színtelen, enyhén szürke folyadék. Sűrűsége: 1,29-1,557 g/cm3 Szag: szagtalan folyadék. Tárolhatóság: A termék a minőségét a gyártástól számított egy évig őrzi meg. A TERMÉK FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES! Kiszerelési egységek: A termék 1;5;10;19 literes kiszerelésben kerül forgalomba.