Boróka fabevonó lazúr

Vízzel hígítható vastaglazúr. Bevonata dekoratív, fényes, az időjárásnak, UV-sugárzásnak kiválóan ellenáll. A fa természetes légzését nem gátolja, szerkezetét nem fedi el, tartós védelmet biztosít. Magyar Termék Nagydíj 2006 díjazott termék.

Alkalmazási terület:

Kül- és beltéri fafelületek -pl. pergola, kerítés, faburkolatok, lépcsok, ajtók, ablakok -védelmére, díszíto festésére alkalmas. Kültéren a fa megfelelo védelmét a Boróka fakonzerváló alapozó biztosítja, melyet kültéri festésnél feltétlenül alkalmazni kell.

Választék:színtelen beltéri, színtelen kültéri, fenyo beltéri, fenyo kültéri kül- és beltérre:tölgy,dió, mahagóni,ében, paliszander,cseresznye, vörösfenyo, gesz Felhasználás:

Használat elott a festéket jól fel kell keverni. Új, légszáraz fafelület festése elott csiszolást, portalanítást és szükség esetén észterhígítóval gyantamentesítést kell végezni. A lazúrfesték beltéren történo alkalmazásánál az elso réteget 10% vízzel való hígítás után kell a fa szálirányában - egyenletes rétegben 
-puha ecsettel vagy lakkhengerrel felhordani. A második réteget 34 óra száradás után lehet felhordani, hígítás nélkül. Elotte ajánlatos a felületet finoman megcsiszolni. Eros mechanikai igénybevételnek kitett felületen 1-2 réteg lazúr felhordása után � amint a kívánt színt elérjük � alkalmazhatunk Boróka parkettlakkot 2 rétegben. Így különösen ellenálló bevonatot kaphatunk. Kültéri alkalmazásnál a felületelokészítés után Boróka fakonzerváló alapozót kell alkalmazni. Az alapozó megfelelo száradása után - csiszolás nélkül - két rétegben kell felhordani a Boróka fabevonó lazúrt, 3-4 óra száradási ido közbeiktatásával. Felújításnál csiszolás, portalanítás után 1-2 réteg lazúrfesték felhordása szükséges, hígítás nélkül. A különbözo színu lazúrok egymással keverhetok. A festést 10°C homérséklet alatt ne végezzük. Munkavégzés után a szerszámokat azonnal vízzel el kell mosni. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

Felületi megjelenés :fényes, áttetszo, színesSzáradási idő :3-4 óraÁtfesthetőség :3-4 óraTárolás :5-25°C homérsékleten Fagyveszélyes!Minőségét megőrzi :24 hónapigFelhordás :ecsettel, lakkhengerrelJavasolt rétegszám :2 rétegHígítás :beltéri felhasználásnál max. 10% vízzel, az elso rétegnél kültéri felhsználásnál nem javasoltKiadósság :12-14 m2/liter egy rétegben Összetétel:

akrilát-diszperzió, pigment, víz, propilén-glikol, festékadditív

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tuzveszélyes! Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a borrel való érintkezést és a szembejutást. Beltéri felhasználásnál a festés és a száradás közben biztosítsuk a megfelelo szellozést.

Szakvélemény:

KERMI E-2005/000021-1