Policolor vékonyvakolat alapozó

Használatával csökken a felület szívóképessége és nő a vakolat tapadása. Beszínezve tökéletessé teszi a következő réteg fedését.

Alkalmazási terület:

A Policolor hőszigetelő rendszerben a záró nemesvakolat réteg alapozására, ill. a Policolor diszperziós homlokzati nemesvakolat alá hordjuk fel, ha azt épülethomlokzatokon, egyéb vakolt, vagy beton felületeken díszíto vakolatként alkalmazzuk.

Választék:fehér és bázis 5 és 16 literes muanyag vödörben kapható. A termék színezve a POLI-FARBE, NCS, COLOUR HARMONY, RAL színkártyák alapján rendelheto. Felhasználás:

Vékonyvakolathoz történo alkalmazás esetén az alapozót símított vakolatra kell felhordani. A falfelületnek megfelelo szilárdságúnak, száraznak, tisztának, pormentesnek kell lennie. A felületrol a laza, málló részeket el kell távolítani. Elso rétegben Inntaler diszperziós mélyalapozót alkalmazzunk. Ezután a tökéletes fedés biztosítására a vakolat alá a Policolor vékonyvakolat alapozót hordjuk fel a fedo nemesvakolat színére, vagy a szín kissé halványabb árnyalatára színezve. Az alapozó száradása - 2-4 óra -után hordható fel a megfelelo színu Policolor homlokzati nemesvakolat. A Policolor hőszigetelő rendszerhez való alkalmazásnál a készre csiszolt, tiszta és pormentes beágyazó rétegre kell a beszínezett Policolor vékonyvakolat alapozót felhordani. Felhasználás elott az alapozót alaposan fel kell keverni és hígítás nélkül kell felfesteni. A festéket ecsettel vagy hengerrel kell felhordani egy rétegben. Színezheto max. 3% Poli-Farbe színezőpasztával, ill. Inntaler színezőfestékkel. 

Festeni +5°C és +25°C közötti levego- és falhomérséklet mellett lehet. Tuzo napon, esoben illetve erosen párás idoben kerüljük az alapozó felhordását. Munkavégzés után a szerszámokat vízzel azonnal el kell mosni,mert a megszáradt festék már csak agresszív oldószerrel távolítható el.

Felületi megjelenés :matt, fehér vagy színesSzáradási idő :20°C-on: 2-4 óraÁtfesthetőség :20°C-on: 2-4 óraTárolás :5-25°C homérsékleten Fagyveszélyes!Minőségét megőrzi :12 hónapigFelhordás :ecsettel, hengerrelJavasolt rétegszám :1 rétegHígítás :nem megengedettKiadósság :5-6 m2/liter Összetétel:

muanyagdiszperzió, pigment, kálcium-karbonát, festékadditív, víz

Biztonsági adatok:

Tuzveszélyességi osztály: E Nem tuzveszélyes! Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a borrel való érintkezést, a szembe jutást. Gozeit ne lélegezzük be.

Szakvélemény:

ÉMI A-175/2004