Rollputz

Egyszerűen felhordható diszperziós hengervakolat. Kiváló időjárásállóságú, színtartó felületet biztosít. Bevonata lég- és páraáteresztő, jól tapad, nem repedezik. Az 1 és 1,5 mm-es szemcseméret változatos, dekoratív felületkialakítást tesz lehetővé.

Alkalmazási terület:

Épülethomlokzatok, falfelületek, továbbá egyéb kül- és beltéri vakolt és betonfelületek bevonására, valamint a Policolor hőszigetelő rendszer záró rétegeként a díszíto bevonat kialakítására alkalmazható. Beltéri használatát elsosorban fokozott igénybevételnek kitett felületekre, pl. lépcsoházakba javasoljuk, ugyanakkor a termékkel kialakítható rusztikus felület kiválóan alkalmas belso terek igényes megformálára, kiegészíto díszítésére is.

Választék:A POLI-FARBE, NCS, COLOUR HARMONY, RAL színkártyák alapján rendelheto. 15 és 25 kg-os muanyag vödörben kapható. Felhasználás:

Simított vakolatra vékonyvakolatként való felhasználásnál a falfelületnek tisztának, száraznak kell lennie. A felületrol a port és a laza, málló részeket el kell távolítani. Elso rétegben Inntaler diszperziós mélyalapozót alkalmazzunk. Ezután a tökéletes fedés biztosítására a vakolatok alá eloször a megfelelo színre színezett Policolor vékonyvakolat alapozó használatát javasoljuk. Majd 2-4 óra száradási ido után hordjuk fel a Policolor diszperziós nemesvakolatot. Policolor hőszigetelő rendszer zárórétegeként történo alkalmazásnál a felületre eloször ragasszuk fel a polisztirol táblákat, majd hordjuk fel a ragasztóhabarcsot, ezután ágyazzuk be az üvegszövetet és fessük le a vékonyvakolat alapozóval. Erre a rétegre hordjuk fel a Policolor diszperziós nemesvakolatot. Hoszigetelo rendszer kialakítása során sötét színu nemesvakolatot csak kis felületen alkalmazzunk, mert eros napsütés hatására a hoszigetelo rendszer túlzott felmelegedését okozhatja, ami annak élettartalmát lerövidíti. Felhasználás elott a vakolatot alaposan fel kell keverni. A felhordást a szemcseméretnek megfelelo vastagságban végezzük rozsdamentes acélsimítóval, illetve megfelelo szóróberendezéssel. A kívánt struktúrát a még nedves vakolaton alakítsuk ki muanyag simítóval. Egybefüggo felületeken egy munkafolyamatban végezzük a vakolat felhordását, hogy ne keletkezzen munkahézag. Szükség esetén Inntaler homlokzat diszperziós falfestékkel átfestheto. Felhordani +5°C és +25°C közötti levego- és falhomérséklet mellett lehet. Tuzo napon, esoben illetve erosen párás idoben kerüljük a vakolat felhordását. Munkavégzés után a szerszámokat vízzel azonnal el kell mosni, mert a megszáradt vakolat már csak agresszív oldószerrel távolítható el.

Felületi megjelenés :matt, rusztikus, fehér és színSzáradási idő :20°C-on: kb. 24 óraTárolás :5-25°C homérsékleten Fagyveszélyes!Minőségét megőrzi :12 hónapigFelhordás :rozsdamentes acélsimítóval, szóróberendezésselHígítás :nem szükségesAnyagszükséglet :1 mm-es szemcseméretnél (kapart struktúra): 1,6 kg/m2 
1,5 mm-es szemcseméretnél (kapart struktúr Összetétel:

muanyagdiszperzió, pigment, kálcium-karbonát, víz, festékadditív

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tuzveszélyes! Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a borrel való érintkezést, a szembe jutást. Gozeit ne lélegezzük be. Beltéri felhasználásnál a festés és száradás közben biztosítsuk a megfelelo szellozést.

Szakvélemény:

ÉMI A-175/2004