Poli-Farbe Corso beltéri meszes glett

Alkalmazásával betonfelületeken extra erős tapadás érhető el.

Alkalmazási terület:

Lakóépületek és középületek nem vizes helyiségeiben a beton- és vakolt falfelületek egyenetlenségeinek a javítására, valamint tapétázás vagy festés elotti felületjavításra használható. Ideális glettelo anyag mész- és beltéri szilikátfestékek alá.

Választék:5 és 20 kg-os papírzsákban kapható. Felhasználás:

A felület előkészítése: Az alapfelületrol távolítsuk el a laza részeket, az alapfelület szilárd, szennyezodéstol és habarcsmaradványoktól tiszta legyen. A túlzottan porózus alapot glettelés elott Inntaler diszperziós mélyalapozóval alapozzuk. A glett bekeverése: A keveroedényben a porkeveréket az eloírt mennyiségu vízzel keverjük össze, majd annyi vízzel egészítsük ki, hogy egyenletes, csomómentes, pasztaszeru, könnyen felhordható masszát kapjunk. Keverési arány: 4-4,5 liter vízhez 10 kg poranyag. 5 perces pihentetési ido után újra átkeverve, az anyag felhasználásra kész. A glettmassza felhasználása: A kitöltendo, kiegyenlítendo, glettelendo felületre hordjuk fel az anyagot rozsdamentes acélsimítóval, max. 3 mm vastagságban. A kötés után a felület esetleges egyenetlenségeit csiszoljuk le. Szükség esetén portalanítás, majd mélyalapozás után a felület átfestheto beltéri diszperziós falfestékkel. Csak +5°C környezeti homérséklet felett használható! A szerszámokat használat után bo vízzel azonnal le kell mosni.
Vízigény:4-4,5 liter víz 10 kg poranyaghoz

Felületi megjelenés :matt, sima, fehérSzáradási idő :4-8 óraÁtfesthetőség :24 óra utánMinőségét megőrzi :száraz, huvös helyen tárolva 12 hónapig bontatlan csomagolásbanFelhordás :rozsdamentes acélsimítóvalJavasolt rétegszám :max. 3 mmAnyagszükséglet :1,5 kg/m2/mm Összetétel:

kálcium-hidroxid, cement, ásványi töltoanyag, pordiszperzió, adalékanyag

Biztonsági adatok:

Tuzveszélyességi osztály: E Nem tuzveszélyes! Veszélyesanyag-tartalom: Kalcium-hidroxid 15-20%, Cement 1-5%

Szabályozási tájékoztatás:

R37 Izgatja a légutakat. 
R38 Borizgató hatású. 
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. 
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 
S8 Az edényzet szárazon tartandó. 
S24 A borrel való érintkezés kerülendo. 
S25 Kerülni kell a szembejutást. 
S26 Ha szembe jut, bo vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 
S37 Megfelelo védokesztyut kell viselni. 
S39 Szem-/arcvédot kell viselni. 
S56 Az anyagot és edényzetét veszélyes-, vagy speciális hulladék gyujtohelyre kell vinni. 
S60 Az anyagot és edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

Veszély jelzés:

Xi Irritatív

Szakvélemény:

ÉMI A-258-1/2003