Trilak Decor Mindenes festék

Műanyagra, fára, fémre, falra

Környezetbarát

Félfényes

Fa-, fém-, fal-, műanyag felületek univerzális festéke. Alkalmazási terület: A Trilak Decor Mindenes festék sokoldalúan alkalmazható fa-, műfa (faforgács, farostlemezek), fém-, (horganyzott acél, alumínium) és műanyagok (pl. PVC) festésére. Alkalmas, épülethomlokzatok, falfelületek, beton-, cement-, új azbesztcement, és gipszfelületek bevonására is, valamint rendelkezik gyermekbútorok és gyermekjátékok alkalmassági bizonyítványával (Msz En 71-3:1996). Kitűnően alkalmazható fejújítási munkákhoz. A kül- és beltérre egyaránt használható Trilak Decor Mindenes festék vízálló, meszelt felületen is alkalmazható , krétásodásra, sárgulásra nem hajlamos. A Trilak Decor Mindenes festékkel egy háztartás szinte minden festési problémája megoldható. Választék: 11-féle színben 0,75 l-es csomagolási egységben. Felhasználási mód: Felület-előkészítés:
Fafelületek: Az új, légszáraz fából, forgácslapból, ill. farostlemezből készült faszerkezetek (nyílászárók, bútorok stb.) felületét csiszolás és portalanítás után Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítővel vagy Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel, kültéri alkalmazás, vagy nedvességnek kitett felületeknél Lazurán Univerzális faanyagvédőszerrel kell beereszteni, a fafelület megmaradt szívóképességét Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítővel vagy Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel kell pórustömíteni. 
Fémfelületek: Vas- és acélfelületekről a rozsdát maradéktalanul el kell távolítani. Ezután a felületet portalanítani és zsírtalanítani kell. Korróziógátló alapozóként a Trinát korróziógátló alapozó festék használata célszerű. Horganyzott acél- és alumíniumfelületekről mindenfajta szennyeződést gondosan el kell távolítani. A horganyzott felületen a tapadás a horganyzástól eltelt időtől, a horganyzás módjától függően különböző lehet, ezért próbafestést kell végezni.
Műanyag felületek: A műanyag felületeket zsírtalanítani, majd csiszolópapírral érdesíteni kell.
Falfelületek: Új, festetlen falfelületeket (beton, műkő, mészvakolat, gipsz, tégla, új azbesztcement stb.) portalanítás után a szívóképesség egyenletessé tételére Cehalin mélyalapozóval vagy Falfix diszperziós mélyalapozóval kell beereszteni. Kisebb repedések eltüntetésére, illetve a felületi egyenetlenségek megszüntetésére Deko simítótapaszt, vagy Unikitt mestertapaszt célszerű használni.
Festés: 
Trilak Decor Mindenes festéket felhasználás előtt alaposan fel kell keverni. A festéket ecsettel
(esetleg akril ecsettel), hengerrel, szórással lehet felhordani. Általában 2 réteg festék felhordása célszerű. Az első réteg felhordása előtt a felhordás módjától függően célszerű a festéket kevés vízzel hígítani. A második réteg, hígítás nélkül is felhordható.
Használat után az edényt gondosan le kell zárni. A szerszámokat vízzel el kell mosni. Az esetleges elcseppenéseket vizes ruhával lehet felszedni. A megszáradt festék már csak erős oldószerekkel távolítható el.