Termol radiátorzománc

Hőálló

Nagyon gyorsan szárad

Hőálló, rugalmas, jól tapadó, nem sárguló, rendkívül fényes bevonatot képző, gyorsan száradó fűtőtestfesték.

Alkalmazási terület: Elsősorban radiátorok, bojlerek és ezek csővezetékeinek festésére javasoljuk, ahol max. 100 °C hőmérséklet igénybevétel mellett, rugalmas és magasfényű festékbevonatra van szükség. Bevonata ütésálló, nem pattogzik le. A radiátorzománc jól terül és gyorsan szárad.

Választék: Fehér, krém színben: 0,5; 1 l és 5 l-es csomagolási egységekben.

Felhasználási mód: Felhordás előtt a festéket alaposan fel kell keverni. A festék felhordásra kész, amennyiben szükséges Szintetikus hígítóval, ill. lakkbenzinnel max. 4 %-ban hígítható. Oxidmentesített, zsírtalanított, fémtiszta acélfelületre közvetlen felhordható.Tartós korrózióvédelmet Trinát korróziógátló alapozó használatával érhetünk el. Világos színek alkalmazásánál célszerű fehér alapozót használni. A felületi egyenetlenségek eltűntetésére (korróziógátló alapozó előzetes felvitele után) ajánljuk a Trinát Mesteralapozót és Trinát Mestertapaszt. A már festett felületekről a laza, repedezett részeket el kell távolítani, majd a felület csiszolása, zsírtalanítása és a Trinát korróziógátló alapozó alkalmazása után, Termol radiátorzománcot kell felhordani. A Termol radiátorzománc nemcsak ecseteléssel, hanem szórással is felvihető a felületre. Két rétegben alkalmazva az első réteg 3 órán belül vagy 24 óra elteltével vonható át.