Sigma Protection megelőző faanyagvédőszer

Kékpenész, gomba, rovar ellen

Tartós védelem

A fenyő és lombos faanyagoknak kékpenész, farontó gombák és rovarok ellen védelmet nyújtó beeresztője.

Alkalmazási terület: Megmunkált vagy kéreg- és háncsmentes, egészséges, légszáraz faanyagoknak (nyílászáró szerkezetek, kerti bútorok stb.) kékpenésszel, farontó gombákkal (könnyező házigomba, fenyő lemezestapló, pincegomba, házi kéreggomba, elszíneződést okozó gombák stb.) és rovarokkal szembeni megelőző védelmére szolgál. A faanyag rostjai közé mélyen beszívódik, azokon erősen megtapad. A szer külső és belső térben egyaránt használható. A fa felületén nem képez filmréteget, a fa erezete látható marad. A fafelület megmaradt szívóképességét LAZURÁN FÉLOLAJJAL vagy LAZURÁN LENOLAJKENCÉVEL kell pórustömíteni.
A termék már lakkozott, festett fafelületen közvetlenül nem alkalmazható, csak azok teljes eltávolítása után.
Nem alkalmazható játékok, méhkasok, hajtató- és üvegházak faszerkezetének, valamint élelmiszerrel és takarmánnyal közvetlenül érintkező faanyagok védőkezeléséhez.

Választék: Színtelen, híg folyadék, 1, 5 és 20 literes fémdobozban, továbbá hordós kiszerelésben kapható.

Felhasználási mód: A már festett felületről a bevonatot csiszolással vagy festéklemaróval tökéletesen el kell távolítani.
A légszáraz, nyers fafelületet a portól, szennyeződésektől meg kell tisztítani. A tiszta felületre ecseteléssel vagy mártással egyaránt felhordható. A fa szívóképességétől függően egyszer vagy kétszer kell a felületet impregnálni, teljes telítés Lazurán Félolajjal vagy Lazurán Lenolajkencével érhető el. Az anyag átmeneti védelmet is biztosít. Tartós védelem céljából azonban műgyanta alapú lakkal, lazúrral, vagy alapozó- és zománcfestékkel át kell vonni. Erre a célra javasoljuk a Trinát festékcsalád termékeit, Sigma Top magasfényű zománcfesték, vagy Trikolor matt zománcfestéket, Lazurán Extra Tartós vastaglazúr / Lazurán Aqua vastaglazúrt, Lazuránt, Lazurán vékonylazúrt, Lignolakk vagy Aqualakk vízzel hígítható parkettlakkot.
Használat után a festőszerszámok Szintetikus higító -val tisztíthatók.