| Lábazatfesték |
| --- |
| Időjárásálló Kiadós Tartós színek |
| Nagy kiadósságú, igen gazdaságos, időjárásálló festék. |
| Alkalmazási terület: Épülethomlokzatok és lábazatok, továbbá egyéb kül- és beltéri beton-, cement-, új azbesztcement és gipszfelületek időjárásálló festéke. Lég- és páraáteresztő bevonata a fal természetes szellőzését nem gátolja. |  |
| Választék: A TRILAK LÁBAZATFESTÉK fehér, szürke, vörös, barokksárga, barna és zöld színben kapható, 4 és 16 literes műanyag vödörben. |  |
| Felhasználási mód: Új, festetlen felületeket portalanítás után Cehalin mélyalapozóval vagy Falfix diszperziós mélyalapozóval kell beereszteni. Régi felületek bevonása előtt a laza, pergő mészréteget, festékmaradványokat stb. mechanikai úton, kaparással el kell távolítani. A vakolathibákat ki kell javítani, majd a felületet portalanítani kell. Az előkészített felületet ebben az esetben is Cehalin mélyalapozóval vagy Falfix diszperziós mélyalapozóval kell előkezelni. Kisebb repedések, illetve a felületi egyenetlenségek Deko simítótapasszal javíthatók ki. Ez után lehet a falfelületre alapos felkeverés után a Lábazatfestéket felhordani két rétegben. Az egyes rétegek felvitele között legalább 2 óra száradási időt kell biztosítani. A festés történhet ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással. A Lábazatfesték +5 °C-tól-+30 °C-ig terjedő levegő- és tárgyhőmérséklet mellett hordható fel. Tűző napon nem szabad festést végezni, mert a gyorsabb száradás esetenként rosszabb tapadáshoz vezethet. Ugyancsak nem célszerű erősen borult, esőre hajló vagy rendkívül párás időben végezni a festést. A fehér színű lábazatfesték Aquakolor színezőpaszta és festékkel pasztellárnyalatokra színezhető. Festés után a szerszámokat és az elcseppenéseket azonnal vízzel el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak erős oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el. |  |