Trinát Lakk színtelen, fafelületre magasfényű

Lambériára, bútorra, egyéb fafelületre

Rugalmas

Egyszerű felhasználás

Levegőn száradó színtelen lakk fafelületekre.

Alkalmazási terület: Elsősorban natúr vagy pácolt kevésbé igénybe vett beltéri, és kültéri célokra szolgál. Két-három lakkréteg felhordásával fényes, a fa természetes mozgását jól követő bevonat alakítható ki. A legkülönbözőbb fa épületszerkezetek, lambériák, nyílászáró szerkezetek vagy bútorok, használati tárgyak lakkozására előnyösen alkalmazható.

Választék: Színtelen lakk, 0, 5, 1, 5 és 20 literes fémdoboz csomagolásban, illetve hordós kiszerelésben kapható.

Felhasználási mód: Beltéren az előkészített, csiszolt, portalanított légszáraz nyers fafelületet Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítő/Félolaj beeresztő és pórustömítővel vagy Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítő/Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel kell beereszteni. Kültéren Termol radiátorzománccal történő beeresztés után kells pórustömítővel vagy Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítő/Félolaj beeresztő és pórustömítővel beereszteni. A felhordás után 2 óra elteltével a felesleget puha, tiszta, szöszmentes ruhával fel kell itatni. A teljes száradás után kb. 24 óra elteltével kezdhető meg a lakkozás, ecseteléssel, hengerezéssel vagy megfelelő szóró-berendezéssl.
Az első lakkréteg átszáradása (24 óra, 23°C-on) és enyhe csiszolás után vihető fel a következő lakkréteg.
Munkavégzés utáni szerszámtisztítás, elcseppenés eltüntetése Szintetikus hígító, ill. lakkbenzin alkalmazásával történhet