Diszperziós mélyedéstapasz

1 centiméterig

Nem zsugorodik

Fára és falra

1 cm rétegvastagságig (zsugorodás nélkül) használható. Alkalmazási terület: Fal- és fafelületeken lévő repedések, lyukak, megsérült élek kitöltésére. Kemény, könnyen csiszolható felületet biztosít. 1 cm rétegvastagságig repedésmentesen szárad. Választék: 0,5 l-es és 0,25 l-es műanyag dobozban és tubusban kapható. Felhasználási mód: A nyers fafelületek károsítók elleni védelmére Lazurán Univerzális Faanyagvédőszer/Lignoprot Megelőző Faanyagvédőszert lehet használni. Régi falfelületek impregnálására Cehalin mélyalapozó, vagy Falfix diszperziós mélyalapozó használatos A Diszperziós mélyedéstapasz használatra kész állapotban kerül forgalomba, így hígítása nem szükséges. A tapasz kenőkéssel, vagy kézi simítószerszámmal könnyen felhordható.
Repedésmentes tömítés érdekében egy rétegben max. 1 cm vastagságban javasoljuk felhordani.
Az így tapaszolt felületek átvonására - csiszolás után - Unikitt Metertapasz vagy
Trinát Mestertapasz használatát ajánljuk. Az így előkészített felületek átvonására vizes diszperziós és szintetikus zománcok és festékek egyaránt használhatók (pl. Trinát univerzális alapozó és Zománc, Trinát Aqua univerzális alapozó és Zománc, Unitop univerzális festék, Trikolor matt zománcfesték, Héra belső falfesték, Héra Prémium matt belső falfesték/Merkur belső falfesték stb.).
A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel el kell mosni. A megszáradt tapaszréteg már csak erős oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el. Használat után a csomagoló edényben maradt tapasz felületét kenőkéssel célszerű elsimítani, a fóliát visszahelyezni és a dobozt gondosan bezárni.