Thermotek üvegháló beágyazó és símítótapasz/Thermotek simítótapasz

Hosszú üvegháló élettartam

Épületek utólagos hőszigeteléséhez.

Alkalmazási terület: A THERMOTEK hőszigetelő rendszerben az üvegszövet felerősítésére, beágyazására szolgál. Használatával a hőszigetelő rendszer mechanikai szilárdsága tartós marad, mivel az nem tartalmaz cementet, mely az üveg mechanikai tulajdonságait gyengítené. 
Használatával a hőszigetelő rendszer ütés és nyomásállósága nagymértékben megnő, sima egyenletes felület nyerhető. Előnye, hogy semleges kémhatása folytán az üvegszövetet nem károsítja. Ezáltal a ragasztókeverékbe ágyazott üvegszövetes rendszerrel szemben tartósabb mechanikai ellenálló képességet kölcsönöz a rendszernek.

Választék: 25 kg-os kiszerelésben.

Felhasználási mód: Felület előkészítés: A munka a Thermotek extra erős ragasztó és simítótapasz/Thermotek por alapú ragasztó és simítótapasz-standard minőség átkeményedése után kezdhető meg.
Az egyenetlenségeket fasimítóra ragasztott csiszolóvászonnal kell síkba csiszolni, és a felületet portalanítani kell.
Felhordás: A felragasztott polisztirolhab lemezeket az üvegszövet szélességében Thermotek üvegháló beágyazó és símítótapasz/Thermotek simítótapasszalkell bevonni, majd a nedves tapaszrétegbe acélsimítóval kell beágyazni az előre leszabott üvegszövetet a csatlakozásoknál kb. 10 cm szélességben átlapolva, +5°C-tól +30°C-ig terjedő felületi hőmérséklet mellett. Veszélyeztetett éleken (pl. nyílászáró szerkezetek körül) két rétegben célszerű a tapaszt és az üvegszövetet alkalmazni. Az üvegszövet beágyazása után egy-két nap átkeményedési időt kell biztosítani. A felhordáshoz ProGold rozsdamentes acélsimító (00949517) használata ajánlott. A végső felület kialakítására ezután javasoljuk a Thermotek vakolatalapozót.
Munkavégzés után a szerszámokat és az elcseppenéseket azonnal vízzel el kell mosni, mert a megszáradt anyag már csak erős oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el.